SÄKERHETSDATABLAD ABA-SKOL AB

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: COLOUR BROAD

Användningsområde: Filtpenna

Art.nr: 252 18XX

Leverantör: Aba-Skol AB. Scheelegatan 7, 212 28 Malmö

Kontakt: telefon: 040 680 50 05, fax: 040 680 50 11, email: info@aba-skol.se

Utfärdandedatum: 2009-09-21 Utgåva 2

Tel. nödsituationer: Giftinformationscentralen: 08-33 12 31 eller 112.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Hälsorisker: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig. Långvarig kontakt kan verka irriterande på huden samt utlösa allergisk reaktion för speciellt känsliga personer.

Miljörisker: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Undvik förorening av miljön.

Brandrisker: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Ämne	CAS-nr	EINECS-nr	Halt %	Symbol	Riskfraser

Grå, Röd, Grön, Gul, Apelsinröd, Valnötsbrun och Rosa:

Glycerin 	56-81-5    	200-289-5 	10 – 25	-	-                  Propylenglykol 	57-55-6 	200-338-0	10 – 25	- 	-

Babyblå och Lövgrön:

Propylenglykol 	57-55-6 	200-338-0 	10 – 25	-	-

Glycerin 	56-81-5    	200-289-5	2,5 – 10	-	-

Purpur:

Glycerin 	56-81-5    	200-289-5 	10 – 25	-	-                  Propylenglykol 	57-55-6 	200-338-0 	10 – 25	- 	-

C.I. Acid Red 52 	3520-42-1	222-529-8	0 – 2,5 	-	-

Kungsblå:

Glycerin 	56-81-5    	200-289-5 	10 – 25	-	-                  Propylenglykol 	57-55-6 	200-338-0 	10 – 25	-  	-

Citronsyra	77-92-9	201-069-1	0 – 2,5 	-	-

Svart:

Dietylenglykol 	111-46-6 	203-872-2 	10 – 25	Xn	R-22

2,2´-Tiodietanol 	111-48-8 	203-874-3 	2,5 – 10	Xi 	R-36

C.I. Acid Red 52 	3520-42-1	222-529-8	0 – 2,5 	-	-

Riskfraser i klartext: se avsnitt 16.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj med tempererat vatten i flera minuter. Håll ögonlock brett isär, avlägsna eventuellt kontaktlinser. Till läkare för kontroll om besvär kvarstår.

Förtäring: Skölj munhålan med vatten. Drick därefter rikligt med vatten, om den skadade är vid fullt medvetande. Till läkare om större mängder förtärts.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Släck med skum, koldioxid eller pulver. Förbränningsprodukterna är hälsoskadliga och andningsskydd bör användas. Behållare i närheten av branden bör flyttas eller kylas med vatten.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Små spill: Torka upp med hushållspapper.

Stora spill: Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i en speciell behållare. Undvik långvarig kontakt med produkten. Förhindra utsläpp i avloppsnätet och vattendrag. Avfallshantering se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Undvik långvarig hudkontakt med lösningen i pennan.

Lagring: Lagras torrt och frostfritt i rumstemperatur. Lagerhåll inte i direkt solljus.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Personlig skyddsutrustning: Använd skyddshandskar (t.ex. neopren eller butylgummi) vid långvarig kontakt.

Hygieniskt gränsvärde (AFS 2005:17):

Dietylenglykol: 10 ppm, 45 mg/m3 (NGV) och 20 ppm, 90 mg/m3 (KTV).

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form: Vätska inuti en penna

Löslighet: Löslig i vatten

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

Förhållanden att undvika: Höga temperaturer.

Farliga omvandlingsprodukter: Upphettning ger hälsoskadliga ångor och gaser.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Inandning av höga halter ånga kan verka irriterande.

Hudkontakt: Långvarig hudkontakt kan verka uttorkande och irriterande samt ge allergiskt eksem för speciellt känsliga personer.

Ögonkontakt: Irriterande vid kontakt i ögonen.

Förtäring: Förtäring kan ge illamående, kräkningar och diarré.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Det finns inga ekologiska data för produkten som sådan.

13. AVFALLSHANTERING

Små mängder lämnas på miljöstation.

Större mängder skall hanteras enligt Avfallsförordningen (2001:1063).

Föreslagen EWC-kod: 08 01 13*.

Om spill eller avfall inte kan återvinnas i egen regi (obs tillståndskrav) kontakta av kommunen eller länsstyrelsen godkänd entreprenör. ABA-SKOL är ansluten till REPA-registret. För frågor om lokal insamling, ring REPA telefon: 0200-88 03 10.

14. TRANSPORTINFORMATION

Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ej märkningspliktig enligt KIFS 2005:5 och 2005:7.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i klartext: R-22 Farligt vid förtäring. R-36 Irriterar ögonen.

Läs bruksanvisningen innan användning.

Ändringar har gjorts i följande avsnitt ifrån föregående version: Alla.